DESCRIPTIF TYPE

- ÉCLAIRAGE ZÉNITHAL

Mise en œuvre de voûtes filantes de type CTS MONACO Titan 1200 à isolation thermique renforcée, de la société ALCAUD, en polycarbonate alvéolaire 16 mm incolore avec remplissage NANOGEL , valeur U de 1.31 W°c/m², et bénéficiant d’un Avis technique CSTB en cours de validité. Cette voûte est constitué de :

- profils aluminium naturel de type CTS

- profil de rive en aluminium brut

- visserie inox

- profil capot serreur aluminium brut sans vis de couture

- plaque de polycarbonate de largeur module de 1260 mm, d’épaisseur 16 mm avec remplissage type NANOGEL, classement feu Bs1 d0

- Tympans d’extrémité en polycarbonate alvéolaire 16 mm incolore

- Procédé 1200 Joules par câble acier breveté ALCAUD

- Valeur U : 1.31

Pose sur costière acier galvanisé isolée d’épaisseur minimal de 20/10 et suivant le cahier des charges de l’Avis technique.

Dimension : ………. de corde X …………… de longueur

Quantité :………….  unités

MENTION pour le prescripteur

LAQUAGE OPTION a rajouter suivant votre choix :

ou laqué (RAL au choix de l’architecte)

# Text boxes

Produit : 				Voûte CTS MONACO Titan 1200 NANOGEL

Fonction : 				Eclairage zénithal à isolation thermique renforcée

Type : 					Voûte cintrée

Catégorie : 				NANOGEL